R6

Инструкция по монтажу 01.20.7.06.490.07.00-14

|  |  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | длина | 755 | 1190 |
|  | ширина | 1680 | 860 |
|  | высота | от 2270 до 2800 |
| Вес брутто, кг, не более | 33,5 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
| Минимальный возраст ребенка | 3 года |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |
| Высота помещения: H min , мм H max , мм | 2270 2800 |

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| Зона безопасности |
| Вариант 1 | Вариант 2 |

# Рис. 1

комплектность

Таблица 1

| № поз | Детали, сборочные единицы | Количество, шт. | № п/э пак. | № упак. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Обозначение | Рис. |  |  |  |
| 6 | Ступень 1.ДСК-Пр.06.490.02.01 |  | 1 |  | 1 |
| 7 | Прокладка ДСК 05.075.00 |  | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Вставка с заглушкой 1.ДСК 049.00-20 |  | 2 |  | 1 |
| 9 | Корпус ДСК 05-011-20 |  | 8 | 1 | 1 |
| 10 | Заглушка ДСК 05-012-20 |  | 8 | 1 | 1 |
| 13 | Втулка ДСК 05-018-01-20 |  | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Колпак ДСК 05-040-20 |  | 2 |  | 1 |
| 15 | Вкладыш ДСК 05.110.00 |  | 4 | 1 | 1 |
| 17 | Опора ДСК ДСК 05.107.00-20 |  | 4 | 1 | 1 |
| 19 | Балка ДСКМ 02.058.00 |  | 2 |  | 1 |
| 20 | Заглушка ДСК 05-022 |  | 4 | 1 | 1 |
| 24 | Опора ДСК 02.050.00 |  | 2 | 1 | 1 |
| 27 | Шпилька в сборе 1.ДСКМ 141.01 |  | 1 |  | 1 |
| 86 | Заглушка ДСК 05.070.00-20 |  | 12 | 1 | 1 |
| 161 | Полулестница нижняя 1.ДСКМ-Лн3.06.490.262 |  | 1 |  | 1 |
| 162 | Полулестница верхняя 1.ДСКМ-Лв3.06.490.263 Ступень 1.ДСК-Пр.06.490.10 |  | 1 |  | 1 |
| 6.1 |  |  |  |  |  |
|  | Стандартные изделия |
| 61 | Болт М8х45.58.016 ГОСТ 7798-92 |  | 2 | 2 | 1 |
| 62 | Болт М8х55.58.016 ГОСТ 7798-92 |  | 2 | 2 | 1 |
| 64 | Болт М8х65.58.016 ГОСТ 7798-92 |  | 2 | 2 | 1 |
| 67 | Болт М16х110.58.016 ГОСТ 7798-92 |  | 2 | 2 | 1 |
| 75 | Гайка М8.6.016 ГОСТ 5915-98 |  | 5 | 2 | 1 |
| 77 | Гайка М16.6.016 ГОСТ 5915-98 |  | 2 | 2 | 1 |
| 81 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 |  | 12 | 2 | 1 |
| 84 | Заглушка D10 |  | 44 | 1 | 1 |
| 91 | Колпачок декоративный №13 |  | 4 | 1 | 1 |
|  | Ключ S=24х13 мм |  | 1 | 2 | 1 |
|  | Ключ шестигранный S=6 мм |  | 1 | 2 | 1 |
|  | Навесное оборудование |
| 100 | Канат 6.51.01-20 (см. табл. 4) |  | 1 |  | 1 |
| 101 | Кольца гимнастические 1.Д-27.00-22 (см. табл. 5) |  | 1 |  | 1 |
| 103 | Лестница веревочная 6.54.00-21 (см. табл. 6) |  | 1 |  | 1 |
| 114 | Рама подвижная «Т1» 1.ДСКМ 156.00 (см. табл. 3) |  | 1 |  | 1 |

Комплектация Рамы подвижной «Т1» 1.ДСКМ 156.00

Таблица 3

| № Поз. | Наименование Обозначение |  | Кол-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Гриф 1.ДСК 039.00-20 |  | 1 |  | 1 |
| 28 | Хомут ДСК 05.122.00-20 |  | 16 | 3 | 1 |
| 41 | Пластина ДСКМ 02.105.01 |  | 16 | 2 | 1 |
| 49 | Катушка- клипса ДСК 05.109.00-20 |  | 8 | 3 | 1 |
| 52 | Перекладина в сборе 1.ДСКМ 066.00-20 |  | 2 |  | 1 |
| 53 | Укос в сборе 1.ДСКМ 065.03-20 |  | 4 |  | 1 |
| 54 | Полухомут 25 ДСК 05.060.03-20 |  | 6 | 3 | 1 |
| 55 | Полухомут ДСК 05.060.04-20 |  | 6 | 3 | 1 |
| 86 | Заглушка ДСК 05.070.00-20 |  | 4 | 3 | 1 |
| 143 | Корпус ИСО-05.06-20 |  | 2 | 3 | 1 |
| 144 | Заглушка ИСО-05.10-20 |  | 2 | 3 | 1 |
|  | Стандартные изделия |
| 65 | Болт М8х75.58.016 ГОСТ 7798-70 |  | 6 | 3 | 1 |
| 75 | Гайка М8.6.016 ГОСТ 5915-98 |  | 8 | 3 | 1 |
| 76 | Гайка М8 ГОСТ 11860-85 |  | 16 |  |  |
| 81 | Шайба 8.04.016 ГОСТ 11371-78 |  | 10 | 3 | 1 |
| 91 | Колпачок декоративный№13 |  | 14 | 3 | 1 |
| 93 | Винт М8 х 55.58.016 ГОСТ 11738-84 |  | 16 | 3 | 1 |
| 96 | Болт М8х50.56.016 ГОСТ 7798-70 |  | 2 | 3 | 1 |

Комплектация Каната 6.51.01-20

Таблица 4

| № поз. | Обозначение Наименование | Рис. | Кол-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.1 | Канат в сборе |  | 1 | 4 | 1 |
| 100.2 | Скоба ДСК 2.051.00 |  | 1 | 4 | 1 |
| 100.3 | Ось ДСК 03.030.00 |  | 1 | 4 | 1 |
| 100.4 | Винт М5-7gх 12.56 ГОСТ 17473-80 |  | 2 | 4 | 1 |
| 100.5 | Шайба 5.01.016 ГОСТ 11371-78 |  | 2 | 4 | 1 |
| 100.6 | Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70 |  | 2 | 4 | 1 |

Комплектация Колец гимнастических 1.Д-27.00-22

Таблица 5

| № Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101.1 | Кольцо ДСК 05.119.00-20 |  | 2 | 5 | 1 |
| 101.2 | Шнур ДСК-ВО 91.03.10.001-03 |  | 2 | 5 | 1 |
| 110 | Фиксатор ДСК 02-009-01 |  | 2 | 5 | 1 |

Комплектация Лестницы веревочной 6.54.00-21

Таблица 6

| № Поз. | Обозначение Наименование | Кол-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103.1 | Лестница веревочная в сборе |  | 1 | 6 | 1 |
| 110 | Фиксатор ДСК 02-009-01 |  | 2 | 6 | 1 |

1

2

6.1

3

4

5

6

7

Внимание! Винты поз 93 туго не затягивать!

8

Внимание! Винты поз 93 туго не затягивать!

9

10

Внимание! Винты поз 93 туго не затягивать!

11

Внимание! Болты поз 65 туго не затягивать!

12

Внимание! Болты поз 65 туго не затягивать!

13

Окончательно затянуть винты поз.93 и болты поз. 65

14

15

16

17

Вариант установки укосов

18

19

Контроль правильности монтажа.

- Проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес. При отклонении освободить болты (поз.67), обеспечить вертикальность (контролировать по отвесу) и окончательно закрепить стойки между полом и потолком с помощью болтов.

- Испытать КОМПЛЕКС, приложив нагрузку (не менее 75 кг) к турнику.

Убедиться в надежности установки КОМПЛЕКСА. При появлении зазоров между потолком и верхними опорами поз.17 произвести дополнительный распор КОМПЛЕКСА вывинчиванием болтов поз.67, с последующим законтриванием их гайками поз.77.

# Text boxes

Ударопоглощающее покрытие