ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

серии «АТЛЕТ» с креплением к стене

и регулируемым по высоте турником

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «СПК»

432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 24

тел./факс 8 (84230) 2-26-92, web: junior-atlet.ru

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователей с правилами сборки, эксплуатации и обслуживания детского спортивного комплекса серии «АТЛЕТ» (далее по тексту — Комплекс)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Комплекс предназначен для использования внутри помещений с высотой потолка не менее 2,3 м. Общая нагрузка на Комплекс не должна превышать 120 кг.

1.2. Основные технические характеристики Комплекса приведены в таблице 1.

Таблица 1

| ДСК «ЮНЫЙ АТЛЕТ» |
| --- |
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры, м | длина, м | 0,8 |
|  | ширина, м | 0,9 |
|  | высота, м | 2,2 |
| Вес нетто, кг, не более | 33 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Срок службы, лет (не менее) | 5 |

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплектность Комплекса приведена в таблице 2

Таблица 2

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка нижняя | 2 | Труба д. 42 мм, длиной 1100 мм, имеет 5 сквозных отверстия |  |
| 2 | Стойка верхняя | 2 | Труба д. 42 мм, длиной 1100 мм, имеет 8 сквозных отверстий |  |
| 3 | Перекладина | 8 | Труба д. 25 мм с ПВХ покрытием |  |
| 4 | Крепежный кронштейн | 6 | Труба д. 25 мм длиной 190 мм, с крепежной пластиной на конце |  |
| 5 | Консоль турника | 2 | Труба д. 33 мм изогнутой формы |  |
| 6 | Турник | 1 | Труба д. 25 мм с пластиковыми ручками |  |
| 7 | Доп-ная перекладина | 1 | Труба д. 25 мм длиной 550 мм |  |
| 8 | Соединительная втулка | 2 | Труба д. 38 мм длиной 260 мм |  |
| 10 | Соединительная пластина | 12 | 40х100 мм, имеет изогнутую форму |  |
| 11 | Основание подлокотника | 2 | Труба д. 27 мм длиной 740 мм, с двумя ручками |  |
| 12 | Кронштейн брусьев | 2 | Труба д. 27 мм, изогнутой формы |  |
| 13 | Стяжка брусьев | 1 | Труба д. 27 мм длиной 615 мм |  |
| 14 | Подлокотник | 2 | Мягкий элемент прямоугольной формы |  |
| 15 | Навесная спинка | 1 | Мягкий элемент с навесным основанием |  |

| КРЕПЕЖ |  | ПЛАСТИК |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | К-во | № | Наименование | К-во |
| 16 | Болт М8х20 (под шестигр.) | 2 | 24 | Заглушка д.42 наруж | 2 |
| 17 | Болт М8х30 | 6 | 25 | Заглушка д.42 внутр | 2 |
| 18 | Болт М8х50 | 8 | 26 | Полусфера | 28 |
| 19 | Болт М8х60 | 22 | 27 | Колпачок полусферы | 22 |
| 20 | Болт М8х70 | 8 | 28 | Колпачок болта М8 | 44 |
| 22 | Гайка М8 | 24 | 29 | Стыковочное кольцо | 2 |
| 23 | Шайба 8 | 34 |  |
| 31 | Болт М8х40 | 2 | 30 | Сухарь брусьев | 2 |  |

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

  - Сборку и установку Комплекса должны осуществлять не менее 2-х взрослых человек.

  - Распакуйте Комплекс и разложите комплектующие детали на ровной поверхности.

  - Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с номенклатурой, указанной в п.2 настоящего руководства.

  - Соберите нижние стоки (поз.1) с 4 перекладинами (поз.3) используя болты (поз.19) в соответствии с рисунком 1:

Рисунок 1

  - Аналогичным образом соберите верхние стойки (поз.2) с перекладинами (поз.3).

  - Соберите 6 крепежных кронштейнов (поз.4) с собранной лестницей используя болты (поз.19). При сборке каждого крепежного кронштейна используйте 2 полусферы (поз.26).

  - С помощью соединительной втулки (поз.8) и стыковочного кольца (поз.29) произведите стыковку собранных верхних и нижних стоек.

  - На нижние концы лестницы установите 2 заглушки (поз.24), на верхние концы — 2 заглушки (поз.25).

  - Прислоните Комплекс к ровному участку стены так, чтобы нижние стойки устойчиво упирались в пол, и отметьте на стене отверстия в крепежных пластинах под сверление. Просверлите отверстия и закрепите Комплекс на все предусмотренные крепежные отверстия, используя анкерные болты М8 или М10.

  - Соберите конструкцию турника: установите дополнительную перекладину (поз.7) и турник (поз.6) на консоли турника (сверху) используя болты (поз.20).

  - Собранный турник установить на подходящую высоту, используя соединительные пластины (поз.10) для крепления использовать болты (поз. 17,18). При сборке соединительных пластин сначала затяните соединение с консолями, затем проушины пластин за стойками.

  - Соберите брусья в соответствии с рисунком 2 и 3. Некоторые детали комплектации могут визуально отличаться от показанных на рисунке 2.

Рисунок 2

Рисунок 3

  - Испытайте надежность установки Комплекса и элементов навесного оборудования под весом взрослого человека.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

  - Суммарная нагрузка на Комплекс не должна превышать 120 кг.

  - При выполнении упражнений на пресс используйте навесную спинку (поз.15).

  - При проведении занятий на Комплексе во избежании ушибов и травм рекомендуется применять мягкий мат с размерами 1,0х1,0х0,1 м, расположенный под снарядами.

  - Занятия детей на Комплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.

  - Допускается занятие лишь 1 ребенка на Комплексе единовременно.

  - Ежедневно перед началом занятий необходимо:

- провести осмотр конструкций Комплекса и пластиковых защитных элементов на предмет комплектности, цельности и устойчивости.

  - Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять затяжку резьбовых соединений Комплекса и крепления к стене.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - При условии соблюдения покупателем требований настоящего руководства по эксплуатации производитель гарантирует надежность Комплекса в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления

6. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ

  - Настоящий Комплекс изготовлен и упакован

«____»___________________20___ г.

Упаковщик _______________/_______________________________

Подпись                                Фамилия И.О.

Отметка контроля:

  - Дата продажи

«____»___________________20___ г.

Торговая организация _______________________________________________

м.п.