Турник-брусья

6.03.00

6.03.00-20

Паспорт

ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Монтажный проезд, 6б

Тел./факс (8352) 22-21-23

E-mail: romana@romana.ru,  www.romana.ru.

ВНИМАНИЕ

Предназначено только для частного использования.

Настоящий паспорт служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения изделия Турник-брусья, далее - Изделие.

Работы по сборке, разборке и установке изделия должны производиться после изучения ПС.

Во избежание получения травм не допускается:

-участие детей при монтаже изделия;

-проведение регулировки изделия детьми;

-проведение занятий детей без присмотра взрослых;

-проведение занятий при отсутствии мягких ковриков;

-проведение занятий на изделии более, чем одним ребенком.

Безопасность изделия подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России, сертификат № РОСС RU.АД07.Н00407.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1	Изделие применяется для выполнения спортивных упражнений.

1.2	Изделие предназначено для эксплуатации внутри жилых помещений, и устанавливается на Домашние спортивно комплексы. Высота установки определяется индивидуально в зависимости от роста пользователя.

Расстояние между стойками, на которые устанавливается изделие, (по осям) 490 мм.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

# Таблица 1

| Габариты в собранном виде | длина, мм | 810 |
| --- | --- | --- |
|  | ширина, мм | 410 (600) |
|  | высота, мм | 600 (410) |
| Вес нетто, не более, кг | 6 |
| Максимальный вес пользователя, кг. | 100 |
| Минимальный допустимый возраст ребенка | 3 года |
| Срок службы, лет | 5 |

- УСТРОЙСТВО

3.1	Состав изделия.

# Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб.

Примечание: в связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем паспорте. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

# 3.2	Сведения по применённым материалам.

# Материалы, примененные при изготовлении деталей изделия, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно- эпидемиологические заключения (СЭЗ).

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

| № поз. | Детали, сборочные единицы | Количество шт. на исполнение | № п/э па |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение Наименование | Рис. | ДСКМ-ВО 92.83.01 | ДСКМ-ВО 92.83.01-20 |  |
| 26 | 1.ДСК 039.00-02 Гриф |  | 1 | - |  |
|  | 1.ДСК 039.00-21 Гриф |  | - | 1 |  |
| 52 | 1.ДСКМ 082.00 Связь |  | 2 |  |
| 53 | 1.ДСК 051.04 Укос в сборе |  | 2 | - |  |
|  | 1.ДСК 051.04-20 Укос в сборе |  | - | 2 |  |
| 54 | ДСК 05.060.03 Полухомут 25 |  | 2 | - | 1 |
|  | ДСК 05.060.03-20 Полухомут 25 |  | - | 2 |  |
| 55 | ДСК 05.060.04 Полухомут |  | 2 | - | 1 |
|  | ДСК 05.060.04-20 Полухомут |  | - | 2 |  |
| 49 | ДСК 05.109.00 Катушка - клипса |  | 2 | - | 1 |
|  | ДСК 05.109.00-20 Катушка - клипса |  | - | 2 |  |
| 86 | ДСК 05.070.00 Заглушка |  | 4 | - | 1 |
|  | ДСК 05.070.00-20 Заглушка |  | - | 4 |  |
|  | Стандартные изделия |  |
| 61 | Болт М8-7g x 45.56.016 ГОСТ 7798-92 |  | 4 | 1 |
| 65 | Болт М8-7g x 75.56.016 ГОСТ 7798-98 |  | 2 | 1 |
| 75 | Гайка М8-7H.6.016 ГОСТ 5915-70 |  | 2 | 1 |
| 81 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 |  | 6 | 1 |
| 91 | Колпачок декоративный №13 |  | 8 | 8 | 1 |
|  | Ключ S=24х13мм |  | 1 | 1 |
|  | Документация |  |
|  | Паспорт 6.03.00 ПС | 1 |  |

- СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1	Распаковать Турник-брусья, разложить комплектующие детали на заранее приготовленном участке. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.

5.2	Собрать изделие.

Рис.1

  - Установить изделие согласно рисунку 2 в положение «Турник» или «Брусья».

А				    В				 С

Рис.2

- Для варианта использования изделия в положении турник (рис.2, А) в отверстия на укосах установить или заглушки поз.86, или катушки - клипсы поз.49 для навешивания оборудования типа Мешок для бокса, Канат.

- Для варианта использования изделия в положении брусья (рис.2, В) в отверстия на укосах установить заглушки поз.86.

- Для варианта использования изделия в положении брусья (рис.2, С) для установки навесного оборудования типа Канат, Кольца гимнастические использовать катушки - клипсы поз.49.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Перед каждым занятием проверять надежность крепления – все узлы должны быть надежно закреплены, не иметь повреждений, крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ занятия при наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.

- ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ.

7.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности изделия.

7.2. Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

- УТИЛИЗАЦИЯ.

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям

СТО 32.15.30-001-71030909-2019 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

Гарантия не распространяется на изделия:

- поврежденные при перевозке покупателем;

- для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;

- не имеющие в «Паспорте» отметок об упаковывании, приёмке ОТК и продаже изделия.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Изделие 6.03.00                   соответствует СТО 32.15.30-001-71030909-2019 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________ 20___ г.   Упаковщик_____________

ОТК_____________

- Отметка о продаже.

Торговое предприятие	_______________________________________________

____________________________________________________________________

Продавец _______________    ______________   Дата «___»____________ 20___  г.

(подпись) 	(фамилия)

М.П.