Брусья откидные

6.03.03

6.03.05

# Паспорт

# ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Монтажный проезд, 6б тел./факс (8352) 22-21-23

E-mail: romana@romana.ru,  www.romana.ru

ВНИМАНИЕ

Предназначено только для частного использования.

Настоящий паспорт служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения изделия.

Работы по сборке, разборке и установке изделия должны производиться после изучения ПС.

Во избежание получения травм не допускается:

-участие детей при монтаже изделия;

-проведение регулировки изделия детьми;

-проведение занятий детей без присмотра взрослых;

-проведение занятий при отсутствии мягких ковриков;

-проведение занятий на изделии более, чем одним ребенком.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Безопасность изделия подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России, сертификат № РОСС RU.АД07.Н00407.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Брусья предназначены для выполнения спортивных упражнений.

Брусья 6.03.03 - устанавливаются на лестницу с межосевым расстоянием между стоек 490мм;

Брусья 6.03.05 - устанавливаются на лестницу с межосевым расстоянием между стоек 410мм.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

# Таблица 1

|  | 6.03.03 | 6.03.05 |
| --- | --- | --- |
| Минимальный допустимый возраст ребенка | 3 года |
| Суммарная допустимая нагрузка на брусья, кг. | 100 |
| Габариты в собранном виде: длина, мм ширина, мм высота (со спинкой), мм |  |
|  | 710 |
|  | 720 | 640 |
|  | 520 |
| Вес нетто, не более, кг. |  |
| Срок службы, лет (не менее) | 5 |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ.

# Комплектация брусьев приведена в таблице 2.

Примечание: в связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем паспорте. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

Таблица 2

| № поз. | Наименование Обозначение | Рис. | Количество, шт. на исполнение | № п/э пак. | № упак. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.03.03 | 6.03.05 |  |  |
| 1 | Скоба 6.03.05.01 |  | 2 |  | 1 |
| 2 | Укос 6.03.05.02 |  | 2 |  | 1 |
| 3 | Траверса 6.03.03.001 |  | 1 | - |  | 1 |
|  | Траверса 6.03.05.001 |  | - | 1 |  |  |
| 4 | Подлокотник 1.ДСКМ 162.00 |  | 2 |  | 1 |
| 5 | Ось ДСК-ВО 92.13.490.001 |  | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Ручка ДСК-ВО 92.12.02 |  | 2 |  | 1 |
| 31 | Хомут 1.ДСК 42х25-001 |  | 4 | 4 | 1 |
|  | Стандартные изделия |  |
| 61 | Болт М8х45.56.016 ГОСТ 7798-70 |  | 4 | 4 | 1 |
| 64 | Болт М8х65.56.016 ГОСТ 7798-70 |  | 4 | 4 | 1 |
| 97 | Винт М8х20.56.016 ГОСТ 11738-84 |  | 2 | 4 | 1 |
| 70 | Винт М8х45.56.016 ГОСТ 11738-84 |  | 2 | 4 | 1 |
| 75 | Гайка М8.6.016 ГОСТ 5915-70 |  | 6 | 4 | 1 |
| 80 | Винт М8-8gх40.56.016 DIN 7985 |  | 2 | 4 | 1 |
| 81 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 |  | 12 | 4 | 1 |
| 85 | Шайба 8Н 65Г ГОСТ 6402-70 |  | 6 | 4 | 1 |
| 91 | Колпачок декоративный №13 |  | 12 | 4 | 1 |
|  | Ключ S=24х13 мм* |  | 1 |  | 1 |
|  | Ключ шестигранный S=6 мм* |  | 1 |  | 1 |
|  | Документация |  |  |
|  | Паспорт |  | 1 |

* Не входит в комплект при поставке в составе спортивного комплекса.

- СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Распакуйте брусья, разложите комплектующие детали на заранее приготовленном участке. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.

4.2  Соберите брусья.

1

# 2

# 3

# Допускается иная последовательность сборки.

# Внимание! Брусья устанавливать таким образом, чтобы хомуты поз.31 опирались на ступени лестницы комплекса.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1 Перед каждым занятием проверять надежность крепления – все узлы должны быть надежно закреплены, не иметь повреждений, крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ занятия при наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.

- ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ.

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

- УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандарта предприятия СТО 32.15.30-001-71030909-2019 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

Гарантия не распространяется на изделия:

- поврежденные при перевозке покупателем;

- для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;

- не имеющие в паспорте отметок об упаковывании, приёмке ОТК и продаже изделия.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Брусья откидные 6.03.         соответствуют СТО 32.15.30-001-71030909-2019 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления   «___»______________ 20___ г.   Упаковщик_____________

ОТК_____________

- Отметка о продаже

Торговое предприятие	________________________________

__________________________________________________________

Продавец _____________    ____________     Дата «___»__________ 201___  г.

(подпись) 	(фамилия)

М.П.