ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

серии «ЮНЫЙ АТЛЕТ»

модель для установки враспор

между полом и потолком с регулируемым по высоте турником

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «СПК»

432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, 24

тел./факс 8 (84230) 2-26-92, web: junior-atlet.ru

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователей с правилами сборки, эксплуатации и обслуживания детского спортивного комплекса серии «Юный атлет» (далее по тексту — Комплекс)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Комплекс предназначен для использования внутри помещений с высотой потолка от 2,4 до 2,9 м детьми старше 4-х лет. Общая нагрузка на Комплекс не должна превышать 100 кг.

  - Эксплуатационные ограничения:

- деревянные и подвесные потолки непригодны для установки Комплекса

- допустимый размер неровностей пола и потолка — 5 мм

- при установке Комплекса на деревянные, паркетные и т.п. полы необходимо использовать дополнительный фанерный лист толщиной 16-20 мм; размеры листа определить по месту (лист должен лежать не менее чем на двух лагах).

  - Основные технические характеристики Комплекса приведены в таблице 1.

Таблица 1

| ДСК «ЮНЫЙ АТЛЕТ» |
| --- |
| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры, м | длина, м | 1,2 |
|  | ширина, м | 0,9 |
|  | высота, м | 2,4-2,9 |
| Вес нетто, кг, не более | 31 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Минимальный возраст ребенка, лет | 4 |
| Срок службы, лет (не менее) | 5 |

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность Комплекса приведена в таблице 2

Таблица 2

| № | Наименование | К-во, шт. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка нижняя | 2 | Труба д. 42 мм, длиной 1100 мм, имеет 4 сквозных отверстия и 1 глухое отв., с резьбовой втулкой на 1 конце |  |
| 2 | Стойка верхняя | 2 | Труба д. 42 мм, длиной 1100 мм, имеет 4 сквозных отверстий и 1 глухое отв. |  |
| 3 | Перекладина | 7 | Труба д. 25 мм с ПВХ покрытием |  |
| 3-1 | Перекладина без гаек | 2 | Труба д. 25 мм с ПВХ покрытием |  |
| 4 | Упорный кронштейн | 2 | Труба д. 42 мм, длиной 700 мм |  |
| 5 | Консоль турника | 2 | Труба д. 33 мм изогнутой формы |  |
| 6 | Турник | 1 | Труба д. 25 с пластиковыми ручками |  |
| 7 | Доп-ная перекладина | 1 | Труба д. 25 мм длиной 550 мм |  |
| 8 | Соединительная втулка | 2 | Труба д. 38 мм длиной 260 мм с 2 гайками |  |
| 9 | Соединительная пластина | 8 | 40х100 мм, имеет изогнутую форму |  |
| 10 | Телескопическая стойка | 2 | Труба д. 33 мм длиной 900 мм с 18 сквозными отверстиями |  |
| 11 | Упорная пластина | 2 | Пластина П-образной формы |  |
| 12 | Канат гимнастический | 1 |  |  |
| 13 | Веревочная лестница | 1 |  |  |
| 14 | Кольца гимнастические | 1 |  |  |
| 14-1 | Шпилька М8х565 мм с гайкой | 2 |  |  |

| КРЕПЕЖ |  | ПЛАСТИК 2 пакета |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | К-во | № | Наименование | К-во |
| 15 | Болт М8х50 | 8 | 22 | Стакан разборный | 2 |
| 16 | Болт М8х60 | 18 | 23 | Заглушка д.42 внутр. (установлены) | 4 |
| 17 | Болт М8х70 | 4 | 24 | Пластиковая опора д. 80 мм | 6 |
| 18 | Болт М16х100 | 2 | 25 | Полусфера | 26 |
| 19 | Гайка М16 | 2 | 26 | Колпачок полусферы | 26 |
| 20 | Гайка М8 | 22 | 27 | Колпачок болта М8 | 36 |
| 21 | Шайба 8 | 62 | 28 | Стыковочное кольцо | 2 |
| 31 | Болт М8х40 | 4 | 29 | Втулка под телескоп | 2 |
| 32 | Болт М8х30 | 4 | 30 | Переходник для опоры | 4 |

- ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

  - Сборку и установку Комплекса должны осуществлять не менее 2-х взрослых человек.

  - Не рекомендуется размещать комплекс ближе 2-х метров от углов помещений, предметов мебели и других преград.

  - Распакуйте Комплекс и разложите комплектующие детали на ровной поверхности.

  - Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с номенклатурой, указанной в п.2 настоящего руководства.

| Собрать нижние стойки (поз.1) с 3 перекладинами поз.3 и 1 перекладиной поз. 3-1 в соответствии с рис 1. Навернуть 2 контр-гайки (поз.19) на болты (поз. 18) и ввернуть их во втулки М16 на нижних концах нижних стоек. Установить 1 перекладину поз.3 на верхнюю часть лестницы, как показано на рис. 2. Внимание: стойки имеют стыковочные отверстия. Используя соединительную втулку (поз.8) и стыковочное кольцо (поз.28) собрать верхние стойки (поз.2) с нижней частью лестницы как показано на рис.2,3. | Рисунок 1 |
| --- | --- |
| Рисунок 2 |
| Рисунок 3 | Рисунок 4 |
| Собрать телескопические стойки – 2 шт. (см. рис.4): Вставить в верхнюю часть лестницы собранные телескопические стойки и установить Комплекс вертикально. Под болт (поз.18) и на посадочные места на упорных кронштейнах установить 6 опор (поз.24). На упорные кронштейны опоры устанавливаются с использованием переходника (поз.30), места для установки переходников показаны на рис.4. Поднять телескопические стойки до упора с потолком, затем плавно опустить вниз до первого совпадения отверстий в телескопических стойках и верхней стойке лестнице. В совмещенные отверстия установить две оставшиеся перекладины поз.3 и 1 перекладину поз. 3-1. ВНИМАНИЕ: зазор между верхними опорами и потолком не должен превышать 55 мм. | Рисунок 5 |

  - Распереть Комплекс болтом (поз.18). Окончательно затянуть все перекладины. Запрещается выкручивать болт (поз.18) более чем на 70 мм (см. рис.5). После распора Комплекса — затянуть контр гайку (поз.19).

  - Вертикальность установки Комплекса контролировать с помощью отвеса.

  - Собрать и установить турник в соответствии с рисунком 6 и 7. Внимание: канат устанавливается на консоль (поз. 5) до установки турника (поз.6). Высота установки турника определяется пользователем:

Рисунок 6

Рисунок 7

Внимание: при сборке соединительных пластин сначала затяните соединение с консолями турника (болт поз.15), затем проушины пластин за стойками (болт поз.31).

  - Затяните крепежные узлы соединений консолей турника со стойками Комплекса, затем закройте головки болтов и гайки колпачками (поз.27).

  - Установите навесное оборудование (кольца и веревочную лестницу), следуя вложенным инструкциям

  - Устойчивость Комплекса и надежность крепления лестницы между полом и потолком проверить путем бокового раскачивания Комплекса. Смещение верхних и нижних опор НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

  - ВНИМАНИЕ: Испытайте надежность установки Комплекса и элементов навесного оборудования под весом взрослого человека.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

  - Суммарная нагрузка на Комплекс не должна превышать 100 кг.

  - При проведении занятий на Комплексе во избежании ушибов и травм рекомендуется применять мягкий мат с размерами 1,0х1,0х0,1 м, расположенный под снарядами.

  - Занятия детей на Комплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.

  - Допускается занятие лишь 1 ребенка на Комплексе единовременно.

  - Ежедневно перед началом занятий необходимо:

- провести осмотр конструкций Комплекса и пластиковых защитных элементов на предмет комплектности, цельности и устойчивости.

- Провести проверку надежности установки Комплекса путем бокового раскачивания, смещение верхних и нижних опор НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. При необходимости произвести распор Комплекса выкручиванием болта (поз.18) с обязательной последующей затяжкой контр гайки (поз.19).

- провести проверку надежности связки узловых элементов шнура на катушках и кольцах, убедиться в отсутствии перетирания и повреждения волокон шнура и каната, и надежности крепежного кронштейна каната. Проверка надежности узловых элементов проводится под весом взрослого человека.

-установить расстояние от веревок до вертикальных стоек Комплекса минимум 100 мм.

  - Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять затяжку крепежных узлов и резьбовых соединений Комплекса.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - При условии соблюдения покупателем требований настоящего руководства по эксплуатации производитель гарантирует надежность Комплекса в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления

6. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ

  - Настоящий Комплекс изготовлен и упакован

«____»___________________20___ г.

Упаковщик _______________/_______________________________

Подпись                                Фамилия И.О.

Отметка контроля:

  - Дата продажи

«____»___________________20___ г.

Торговая организация _______________________________________________

м.п.